SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie budynku usługowego na potrzeby Muzeum Mazowieckiego
w Płocku w ramach zadania p.n.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego
od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

Postępowanie o zamówienie publiczne, o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Kierownik Zamawiającego

……………………………….

Płock, dnia 04.07.2017

SPIS TREŚCI:

- Nazwa ( firma) oraz adres Zamawiającego,

- Tryb udzielenia zamówienia,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Termin wykonania zamówienia,

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny,

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

- Wymagania dotyczące wadium,

- Termin związania ofertą,

- Opis sposobu przygotowywania ofert,

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert,

- Opis sposobu obliczenia ceny, rażąco niska cena,

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

- Pouczenia o środkach ochrony prawnej,

- Postanowienia końcowe,

- Załączniki do SIWZ.

I. Nazwa ( firma) oraz adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest:

Muzeum Mazowieckie w Płocku

09-402 Płock, ul. Tumska 8

tel.: (24) 364-70-70 fax: (24) 262 44 93

e-mail: sekretariat@muzeumplock.eu

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek: w godz. 7.15 - 15.15

Adres strony na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumplock.bip.org.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386). Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa Zamówień Publicznych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

2.	W niniejszym postępowaniu Zamawiający ustanowił inwestora zastępczego, który działa w jego imieniu i na jego rzecz zgodnie z art. 18 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Inwestorem zastępczym jest: PILAMIS Sp. z o.o.,sp. k. z siedzibą 
w Łodzi al. Piłsudskiego 133d lok. 127.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu oraz wykonaniu budynku usługowego na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku w ramach zadania p.n.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku” – Etap I.

  - Pierwszy etap będzie obejmował rozbiórkę istniejących obiektów położonych przy ul. Kolegialnej 6, zgodnie z projektem rozbiórek, a następnie odtworzenie i rewaloryzację budynku frontowego (zabytkowego) przy ul. Kolegialnej 6 wraz z realizacją przyłączy instalacyjnych oraz wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego również elementy małej architektury i oświetlenie zewnętrzne. Przedmiotowy obiekt stanowi zwartą, prostokątną bryłę z dachem wielopołaciowym. Jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczony. Zaprojektowano w nim pomieszczenia magazynowe, techniczne, wystawiennicze, sanitarne oraz główne wejście do muzeum ze strefą szatni w holu głównym.

2.	Podstawowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

- Szczegółowy opis zamówienia i wytyczne dla jego realizacji określa dokumentacja projektowa składająca się z: projektu wykonawczego, który obejmuje: projekty: budowlany, wykonawczy – branżowy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający udostępnia przedmiary robót (załącznik Nr 2a do SIWZ), ale jednocześnie zastrzega, że należy je traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy wycenie roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny 
i opisu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający, dla tej inwestycji posiada wszystkie niezbędne ustalenia, decyzje i zezwolenia  – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy. 
W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Panią Małgorzatą Jabłoński, Kierownikiem Działu Administracji i Zabezpieczenia Technicznego, tel. (24) 364-70-77 lub 696 218 746 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

- Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, nazwa własna, dostawca) materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów/produktów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ewentualne posługiwanie się nazwami producentów/materiałów ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału, urządzenia, produktu. Potencjalnie wskazane nazwy materiałów/produktów określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą one odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych Zamawiający rozumie, aby zaproponowany przez Wykonawcę produkt/materiał posiadał parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższe podyktowane jest zapisami wynikającymi z dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (np. sygn. akt KIO/UZP 254/08), orzecznictwa ETS np. ETS – C 359/93 KE przeciw Holandii w sprawie UNIX, lub postanowienie C 59/00 z 3 grudnia 2001 roku, informatorze UZP – (Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 40), Przewodniku dla Beneficjenta (http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_02/effa1933d7fb6e915cd31b06f96ff860.pdf).

Zamawiający podkreśla, iż w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

- Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje materiały czy rozwiązania równoważne, to muszą być one wymienione z nazwy w ofercie, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia leży po stronie składającego ofertę.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać atesty lub certyfikaty oraz spełniać normy, o których mowa w dokumentacji przetargowej.

- Przed rozpoczęciem realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego wykaz materiałów przewidzianych do zastosowania.

- Wszystkie określenia i nazwy użyte w SIWZ są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami, 
a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 
i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy).

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu robót. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca (kierownik budowy).

- Materiały budowlane Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na miejsce budowy własnym środkiem transportu i na własny koszt. Wykonawca na własny koszt zapewni też składowanie, powstałych w wyniku prowadzonych robót, odpadów i na własny koszt, niezwłocznie usunie 
je z miejsca prowadzonych robót. Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji odpadów 
i przedłoży Zamawiającemu odpowiedni dokument.

- Nawierzchnie terenu orz inne elementy infrastruktury znajdujące się poza obszarem opracowania, w razie ich zniszczenia lub uszkodzenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi za wady na wszystkie roboty ogólnobudowlane, składające się na przedmiot zamówienia przy założeniu, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. Okres rękojmi wydłużony zostaje na okres udzielonej gwarancji.

  - Okres gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - Jeżeli w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zajdzie potrzeba wymiany użytego materiału, urządzenia, produktu lub elementu to Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać takiej wymiany na materiały o wyglądzie i parametrach technicznych, nie odbiegających od wcześniej zastosowanych.

  - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady jako zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, które ujawniły się w przedmiocie umowy w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja odnosi się do wad powstałych z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, którego gwarancja dotyczy. Gwarancja nie wygasa wskutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego 
i trwa aż do celu osiągnięcia gwarancji.

- Zamawiający Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - roboty budowlane

45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212313-3 -  roboty budowlane w zakresie muzeów

45110000-1 -  roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni.

- Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Podział zamówienia na części jest uprawnieniem Zamawiającego. Możliwość podziału przedmiotu zamówienia na części został wprowadzony do przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej instytucje zamawiające, należy
w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Podziału takiego można dokonać na zasadzie ilościowej, tak by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP, lub na zasadzie jakościowej, z uwzględnieniem różnych zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by w większym stopniu dostosować treść poszczególnych zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MŚP, lub według różnych kolejnych etapów projektu. W niniejszym postepowaniu Zamawiający odstępuje od podziału zamówienia na części, gdyż podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebom skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w odpowiednim terminie. Nie ma możliwości podziału terenu objętego zakresem postępowania o zamówienie publiczne w taki sposób, aby każdy z wykonawców mógłby w pełni być odpowiedzialny za swoje działania przy realizacji przedmiotowych prac. Podział zamówienia na części zagrażałoby prawidłowej realizacji całości zamówienia. Zdaniem Zamawiającego celowość dokonania takiego podziału nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny zgodności postępowania zamawiającego z literą prawa zamówień publicznych. W orzeczeniu z dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. C-440/13 (Croce Amica One Italia Srl v. Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Trybunał stwierdził nawet, iż środki ochrony prawnej dostępne na gruncie wspólnotowych przepisów o zamówieniach publicznych, w ogóle nie służą badaniu celowości działania zamawiającego a jedynie jej zgodności z prawem. Zgodnie z intencjami wyrażonymi w Dyrektywie zamawiający powinien mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. W przypadku gdy zdecyduje on, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, protokół z postępowania powinien zawierać wskazanie głównych przyczyn takiej decyzji zamawiającego co wskazano na wstępie.

- Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców, stanowi co do zasady jedynie jego zamierzenia, a nie stanowią zobowiązania do wykonywania prac przy udziale konkretnych podwykonawców (zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby odwoławczej np. KIO sygn. akt KIO 234/17).

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

24.1	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznym 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

24.2.	Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

24.3.	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA SPOŁECZNA

25.1.	Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

25.2.	Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

- zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi 
w ustępie 1 - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy.

- przedłożenia zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, 
w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędów pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy 
o pracę z bezrobotnym - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

25.3.	Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy.

25.3.1.	W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą zatrudnienia, 
w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpisy skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę 
o pracę z bezrobotnym w terminie do 21 od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia.

25.4.	Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

25.5.	W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany 
(z zastrzeżeniem pkt 25.3.1), przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby.

25.6.	Jeżeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie określonym w ust. 25.2 pkt 1 oraz ust. 25.3 pkt 3.1. nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 25.5, wtedy Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej.

25.7.	Wymagań dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia na zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.

    - Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówieni wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

    - Zamawiający przewidując wymagania, o których mowa powyżej określając:

-	sposób dokumentowania zatrudnienia osób,

-	uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

-	rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

    - Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

    - Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

-	czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych dokumentacji technicznej, przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

    - Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

Zamawiający wymaga:

-	aby Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy dostarczył Zamawiającemu listę z pełnym składem osobowym pracowników obejmujący cały zakres rzeczowy robót budowlanych,

-	aby lista była aktualizowana na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie,

-	aby roboty budowlane były wykonywane przez osoby z listy,

-	aby wykonawca do wystawionych faktur załączał wykaz osób realizujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli była zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie).

    - Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił we wzorze umowy.

- Zamawiający, mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych, wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad projektem wykonawczym oraz projektu wykonawczego nad STWiORB i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami. W przypadkach, gdy z uwagi na przepisy odrębne, dojdzie do konieczności doprowadzenia zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym, zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie będzie zmianą przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu (projekt budowlany) a dokumentem pochodnym (projekt wykonawczy). Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej (projektu budowlanego/projektu wykonawczego), które nie zostały ujęte w STWiOR lub przedmiarze albo zostały ujęte 
w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie jest zmianą umowy, jak również zamówieniem dodatkowym, gdyż zgodnie z art. 632 Kc, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia na roboty budowlane („zakresem zamówienia przewidzianym w projekcie budowlanym”) nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym/wykonawczym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt budowlany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

27.	Zamawiający nie powołuje zespołu, o którym mowa w art. 20 a – pzp zapewniając udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 roku.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich ewentualnych poprawek, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, tj. terenu robót, wraz z usunięciem zbędnych materiałów 
i odpadów.

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót obejmującym etapy robót, zwanym dalej „harmonogramem robót”, który Wykonawca sporządzi w porozumieniu z Zamawiającym w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi na podstawie protokołu.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

Przez „Wykonawcę" rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego" (spółka cywilna, konsorcjum) art. 23 ustawy Pzp.

- O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w ramach przesłanek fakultatywnych art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

1.1.2	Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 wykluczy Wykonawcę:

-	który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

-	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)	skarbowe,

d)	o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

-	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 tiret 2;

-	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

-	który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

-	który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-	który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-	który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

-	który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

-	będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 
z 2016 r. poz. 437 i 544)

-	wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

-	którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.1.3. Wykluczenie wykonawcy następuje:

-	w przypadkach, o których mowa w ust. 1.1.2 tiret 2 lit: a, b, c, d i tiret 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1.1.2 tiret 2 lit. a, b, c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

-	w przypadkach, o których mowa:

a)	w ust. 1.1.2. tiret 2 lit. d i ust. 1.1.2. tiret 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1.1.2 tiret 2 lit. d,

b)	w ust. 1.1.2. tiret 4,

-	w przypadkach, o których mowa w ust. 1.1.2. tiret 7 i 9 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-	w przypadku, o którym mowa w ust. 1.1.2 tiret 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

-	w przypadku, o którym mowa w ust. 1.1.2 tiret 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1.1.2 tiret 2 i 3 oraz ust. 1.1.2 tiret 5-9 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3 niniejszego rozdziału.

    - W przypadkach, o których mowa w ust. 1.1.2. tiret 8, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1.2.	Spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, w zakresie:

a.	sytuacji ekonomicznej i finansowej;

b.	zdolności technicznej lub zawodowej.

UWAGA:

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, 
że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu 
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe 
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, jeśli wykaże, że:

  - W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:

    - W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał:

- co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków o kubaturze co najmniej 4000 m3, przy czym co najmniej jedna rozbiórka dotyczyła budynku w zabudowie pierzejowej,

- co najmniej dwa zamówienia polegające na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub  odbudowie, obiektu kubaturowego, każde o wartości zamówienia co najmniej 4 mln zł, wypisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatora zabytków,

Do każdej z tych robót Wykonawca musi załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierać informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2.1.2	Dysponuje następującymi osobami, które będą brały czynny udział w realizacji zamówienia:

a)	co najmniej 1 osobą która łącznie posiada:

-	uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
i spełnia kryteria posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

-	co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej dwóch obiektach zabytkowych - wypisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatora zabytków (w tym miejskiej ewidencji zabytków), polegających na ich budowie lub przebudowie, rozbudowie, odbudowie o wartości robót nie mniejszej niż 2,5 mln zł. brutto oraz przy robotach polegających na rozbiórce co najmniej jednego budynku o kubaturze co najmniej 4000 m3.

b)	co najmniej po 1 osobie, które posiadają uprawnienia budowlane w zakresie:

-	sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

-	instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu, co najmniej trzema robotami budowlanymi, każda 
o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto,

Osoby z podpunktów a) i b) powinny ponadto posiadać udokumentowane doświadczenie 
w realizacji robót przy zabytkach nieruchomych stosownie do wymagań Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zamawiający dopuszcza by osoby wskazane przez Wykonawcę posiadały równoważne uprawnienia w określonej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i spełnia kryteria posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy ( tj. Dz. U z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). lub posiada inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiada zdobyte 
w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65.).

Wykonawca załączy też informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający będzie liczył doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

Zgodnie z art. 22d ust 2 pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.2.	W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ

2.2.1.	Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł (słownie: milion złotych 00/100).

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Poleganie za zasobach innych podmiotów.

3.1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).

3.3.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 
i 8 pzp.

3.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

4.	Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza i doświadczenie), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego musi zawierać:

a)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d)	informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za uniedostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone w rozdziale VI pkt 4.1, oraz VI pkt. 3.1. i 3.2.

- Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane 
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), ustawą Pzp i niniejszą SIWZ – potwierdzają spełnienie warunków wymienionych wart. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy).

- Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć wraz z ofertą.

VI. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada: Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej SIWZ.

- Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Procedura opisana powyżej polega zatem na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. 
W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie 
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 
o którym mowa w rozdziale V SIWZ pkt 2.1, zamawiający żąda od Wykonawcy najwyżej ocenionego.

  - Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5-lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – załącznik nr 6 do SIWZ.

Do każdej roboty budowlanej zawartej w wykazie należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa powyżej i składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania tych dowodów.

  - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
o którym mowa rozdziale V SIWZ w pkt 2.2., Zamawiający żąda od Wykonawcy:

4.1.	informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5.	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy najwyżej ocenionego dostarczenia następujących dokumentów:

5.1.	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.2.	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaległości podatkowej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.	Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6.1.	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 9).

7.	Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.1.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 5.1, 5.2, 5.3-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.2.	Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.3.	Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.1, 5.2, 5.3.

7.4.	Zamawiający zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C – 387/14, informuje Wykonawców, że w przypadku braku wskazania po upływie terminu składania ofert wykonawca przekazał zamawiającemu w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego Wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia.

8.	Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

9.	Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu a także braku podstaw do wykluczenia 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
         oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
         uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.

  - Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji przy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację zwrotną.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę, uznaje się, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6.	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Marta Buss (dane kontaktowe: e-mail: biuro@pilamis.pl, tel. 42 278 22 63 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Ustala się wadium w wysokości: 85 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

- Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert 
w następujących formach:

-	pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego nr 88 1020 1026 0000 1102 0233 3797.

-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-	gwarancjach bankowych,

-	gwarancjach ubezpieczeniowych,

-	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert 
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

- innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 
w ofercie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

- Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem oferty.

IX. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). Maksymalny termin związania ofertą jaki może żądać zamawiający określa przepis art. 85 ustawy Pzp.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Oferta, którą Wykonawca złoży do upływu terminu składania ofert, określonego 
w niniejszym SIWZ w rozdziale XI pkt 1 winna zawierać:

-	wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ,

-	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

-	oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-	pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym),

-	zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).

- Pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ (na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dla przedmiotowego postępowania jak i braku podstaw wykluczenia), złoży Wykonawca, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy 
i zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

5.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub ręcznie trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku 09-402 Płock, ul. Tumska 8 pok. 204B. Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.07.2017 o godz. 12.00.

Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

8.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł i wykazał że nie mogą one być udostępniane.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.	Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

14.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA!

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2017 o godz. 11.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.	Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować zgodnie z rozdziałem X pkt. 7 niniejszej SIWZ.

3.	Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku 09-402 Płock, ul. Tumska 8 pok. 204B.

4.	Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

5.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny oraz informacje w zakresie oceny ofert zawartych w ofertach.

6.	Składanie oferty odbywa się:

-	za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

-	osobiście,

-	lub za pośrednictwem posłańca.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny, rażąco niska cena

- Cenę stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jest ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego). Cena uwzględnia podatek od towarów i usług.

- Cenę oferty, która jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi suma wartości wszystkich kosztów wykonania zamówienia, wynikających z dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarów robót jak również koszty robót nie ujętych w tym dokumencie, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca, wyceny tych robót dokona w oparciu o własną kalkulację. W wycenie, w szczególności należy uwzględnić: koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty utylizacji, koszty wynagrodzeń oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym: ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia nie objęte dokumentacją, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga, aby w ofercie podana była ceną brutto Cena oferty musi być podana 
w złotych polskich cyfrowo.

- Zadeklarowane w ofercie materiały muszą mieć parametry nie gorsze niż to wynika |
z dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarów. Jeżeli opis materiału zawiera znaki towarowe, patenty lub wskazuje na pochodzenie materiału, należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej lub wyższej jakości i parametrach. Sytuację taką należy traktowa jako wyjątkową i uwarunkowaną względami technicznymi.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Rozliczenie roboty – wynagrodzenie o którym mowa w pkt 7 będzie płatne w sposób częściowy. Zasady rozliczenia okresowego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

-	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),

-	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

-	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

-	wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

-	powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

-	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

-	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
          oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych określa poniżej wszystkie kryteria, szczegółowo je opisując wskazując do czego się odnoszą oraz w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert. Wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej lub innych osób wykonujących czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej 
i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować następujące kryteria:

a/	Cena – 60 %.

b/	Gwarancja na roboty ogólnobudowlane  –  10 %

c/	Doświadczenie osoby sprawującej funkcje kierownika budowy – 30 %

  - Sposób oceny ofert:

cena minimalna

a/	Cena oferty = 100 x ----------------------------------- x 60 %

cena oferty badanej

b/	Gwarancja na roboty ogólnobudowlane (Gro): waga kryterium 10 %

Zamawiający przyzna punkty badanej ofercie w kryterium gwarancja na roboty budowlane na podstawie terminu podanego przez wykonawcę na formularzu oferty. Liczba przyznanych punktów kształtować się będzie w następujący sposób:

-	zaproponowany termin gwarancji: 3 lata – 0 pkt.

-	zaproponowany termin gwarancji: 4 lata – 4 pkt.

-	zaproponowany termin gwarancji: 5 lat – 6 pkt.

-	zaproponowany termin gwarancji: 6 lat – 10 pkt.

Jeśli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 6 lat , Zamawiający przyjmie do oceny 6 letni okres gwarancji.

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin długości gwarancji niższy niż 3 lata oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 – jako nie odpowiadająca treści specyfikacji.

Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 10.

### c/	Doświadczenie osoby sprawującej funkcje kierownika budowy – waga kryterium 30 %

### Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej doświadczonego kierownika budowy.

Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następującą punktację:

Za doświadczenie kierownika robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone 
w latach wykonawca może uzyskać – max. 10 pkt.

-	doświadczenie do 3 lat 			– 0 punktów,

-	doświadczenie 3 lata 1 m-c – do 4 lat	– 2 punkty

-	doświadczenie 4 lat 1 m-c – do 6 lat	– 3 punkty

-	doświadczenie 6 lat 1 m-c – do 8  lat	– 5 punktów

-	doświadczenie 8 lat 1 m-c – do 10 lat	– 7 punktów

-	doświadczenie powyżej 10 lat		– 10 punktów

Za doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach wypisanymi do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatora zabytków, polegających na ich budowie lub przebudowie, rozbudowie, odbudowie o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln zł. brutto  - wykonawca może uzyskać max. 15 pkt.

Za 2 obiekty zabytkowe lub znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej  - 0 pkt

Za 3 obiekty zabytkowe lub znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej  - 5 pkt

Za 4 obiekty zabytkowe lub znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej - 10 pkt

Więcej niż 4 obiekty zabytkowych lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej – 15 pkt

Za doświadczenie w zakresie rozbiórki budynków wykonawca może uzyskać – max. 5 pkt

Za 1 budynek podlegający rozbiórce o kubaturze min. 4 000 m3 – 0 pkt

Za 2 lub więcej budynków podlegających rozbiórce o kubaturze min. 4 000 m3 – 5 pkt

Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 30.

Ostateczną ilość punktόw dla każdej z ofert Zamawiający uzyska po zsumowaniu ilości punktόw 
w kryteriach:

- CENA,

- OKRES GWARANCJI na roboty ogólnobudowlane oraz

- DOŚWIADCZENIE osoby sprawującej funkcje kierownika budowy.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyskała więcej punktów 
w kryterium cena. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej 
w złożonej ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  wskazany przez zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zabezpieczenie ustanowione na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30% wartości nominalnej zabezpieczenia.

- Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres zarówno dla okresu realizacji zamówienia jak i okresu rękojmi.

- Jeżeli wykonawca nie wypełnia obowiązków określonych w pkt. 6 zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia odpowiedniej jego części.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podmiotowi trzeciemu. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodził od wykonawcy kwoty uzupełniającej.

- Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminach wskazanych   w art. 151 ustawy Pzp.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
          oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) przed podpisaniem umowy, podmioty te przekażą zamawiającemu umowę regulującą ich wzajemną współpracę, o ile nie załączyły jej do oferty. Umowa musi być zawarta, co najmniej na czas realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem okresu rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 93 ust. 1 pkt. 1,4,5,6,7 oraz ust. 1a – pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
           zawieranej umowy

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	określenia warunków udziału w postępowaniu,

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego.

4)	opisu przedmiotu zamówienia

5)	wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustaw.

XVIII. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają Prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowaniu) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-	zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

-	zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;

-	udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;

-	udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.

- Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz.  1128)  oraz Kodeks Cywilny.

- Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

XIX. Załączniki do SIWZ:

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

- Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik Nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (projekt wykonawczy, projekty branżowe, STWiOR,

- Załącznik Nr 2a - przedmiary robót (załączone wyłącznie pomocniczo),

- Załącznik Nr 3 – ustalenia, decyzje i zezwolenia dotyczące zadania inwestycyjnego,

- Załącznik Nr 4 - formularz ofertowy wraz z informacją o podwykonawcach,

- Załącznik Nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczeniu,

- Załącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych,

- Załącznik Nr 7 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- Załącznik Nr 8 – wzór umowy,

- Załącznik Nr 9 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej,

- Załącznik Nr 10 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na zasoby którego powołuje się  wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne

ZATWIERDZAM

Płock , dnia 04.07. 2017 r.

…………………………..

imię i nazwisko